## Slide 1: Lab 1 - Static Routing (Định tuyến tĩnh)
CHÚ Ý 1: CHỌN ROUTER GENERIC (SẼ CÓ CÁC CỔNG SERIAL)
CHÚ Ý 2: KÉO CÁP SERIAL GIỮA CÁC CỔNG S2/0 VÀ/HOẶC S3/0
CHÚ Ý 3: CẮM CỔNG NÀO THÌ NHỚ CẤU HÌNH CHO CỔNG ĐÓ
CHÚ Ý 4: NẾU MUỐN HIỆN CỔNG CHO DỄ NHẬN BIẾT ĐỂ CẤU HÌNH THÌ HỎI THẦY

## Slide 3: Hoboken - Open Interfaces and Assign Ips (mở cổng và gán IP)
Click Router  CLI Tab  Enter //YES/NO  N
Router> enable //Enter privileged mode
Router# configure terminal //Enter global configuration
Router(config)# hostname Hoboken //Change name to Hoboken
Hoboken(config)# interface F0/0 //Enter FastEthernet 0/0
Hoboken(config-if)# no shutdown //open interface
Hoboken(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 //assign IP
Hoboken(config-if)# exit

## Slide 4: Hoboken - Open Interfaces and Assign IPs (mở cổng và gán IP)
Hoboken(config)# interface s2/0 //Enter Serial 2/0
Hoboken(config-if)# no shutdown //open interface
Hoboken(config-if)# clock rate 2000000 //set bit rate for serial
Hoboken(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 //assign IP
Hoboken(config-if)# exit
Hoboken(config)# interface s3/0 //Enter Serial 3/0
Hoboken(config-if)# no shutdown //open interface
Hoboken(config-if)# clock rate 2000000 //set bit rate for serial
Hoboken(config-if)# ip address 172.16.4.1 255.255.255.0 //assign IP
Hoboken(config-if)# exit

## Slide 5: Sterling and Waycross: Open Interfaces and Assign IPs (mở cổng và gán IP)
Similarly to Hoboken (dựa vào sơ đồ IP đã cho, làm tương tự như Hoboken

## Slide 6: Static Routing: Hoboken
Hoboken(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
Hoboken(config)# ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.4.2
Hoboken(config)# end
Hoboken# write memory

## Slide 7: Static Routing: Sterling
Sterling(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2
Sterling(config)# ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.2.2
Sterling(config)# ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.2.2
Sterling(config)# end
Sterling# write memory

## Slide 8: Static Routing: Waycross
Waycross(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.4.1
Waycross(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.4.1
Waycross(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.4.1
Waycross(config)# end
Waycross# write memory

## Slide 9: Convergence Testing (Kiểm tra sự hội tụ của mạng)
Hoboken# show ip route  3 C: connected; 2 S: static
Sterling# show ip route  2 C: connected; 3 S: static
Waycross# show ip route  2 C: connected; 3 S: static
//Kiểm tra kết nối giữa các máy trạm bằng lệnh ping
Ví dụ: ping từ LAN1 PC đến LAN3 PC và LAN5 PC
ping 172.16.3.2
ping 172.16.5.2